## Slide 1
ONE_MOVELL:只有一条MoveLL指令，则相当于执行MoveL指令。
UNENOUGH_EXECUTE:MoveLL指令大于一条但小于LOOK_AHEAD_SIZE，此时会将所有MoveLL的位置在一条指令内执行完，才会推出executeRT()，其他MoveLL指令会空跑，executeRT()只进入一次即返回
ENOUGH_EXECUTE: MoveLL指令大于等于LOOK_AHEAD_SIZE。此时每条MoveLL指令都会在每个指令的executeRT()内完成，每个指令会分别结束，返回0。
WAIT_FOR:统计MoveLL指令的数目。
firstMoveLL :是否是第一条MoveLL,这对求取Bezier控制点会有影响
firstWaitForPre:统计缓存MoveLL指令数时，为true时等待一定时间，保证指令数目足够，只在一个Move LL指令块开始时要等待；为false时不做等待；
waitForPreloading:等待的起始计数
moveLLConsecutive:统计的MoveLL指令数目
参数说明
状态说明
使用说明
MoveLL暂时只支持一个model，不支持对多模型进行同时操作。

## Slide 2
WAIT_FOR:
while (cmd_now + moveLLConsecutive < cmd_end&&moveLLConsecutive<LOOK_AHEAD_SIZE){
auto& plan_ = internal_data_queue_[(cmd_now + moveLLConsecutive) % CMD_POOL_SIZE]->plan_;
if (plan_[i]->cmdName() == "MoveLL")
moveLLConsecutive++;
else {
otherCmd = true;
break;
}
}
出现第一条MoveLL指令
if (1 < moveLLConsecutive && moveLLConsecutive < LOOK_AHEAD_SIZE && !otherCmd) {
moveLLState = MoveLLState::WAIT_FOR;
waitForPreloading++;
if (waitForPreloading < preloading_count_ && firstWaitForPre) { plan.count() = 0;
continue;
}
}
跳出上一个while循环有三种情形：
① cmd_now+moveLLConsecutive>=cmd_end:统计MoveLL缓冲指令数目已到末尾，且中间没有出现其他指令，然而未达到LOOK_AHEAD_SIZE。
② moveLLConsecutive>=LOOK_AHEAD_SIZE:统计MoveLL缓冲指令数目达到LOOK_AHEAD_SIZE，数目已到末尾或不在末尾都可，中间没有出现其他指令。
③ otherCmd=true: 统计MoveLL缓冲指令数时，未到末尾，且统计数目不足LOOK_AHEAD_SIZE，但出现了其他指令。
若为情形①，继续处在WAIT_FOR状态，且实时线程会等待preloading_count个周期，等待后续MoveLL指令的到来；这种等待在每一次接收到MoveLL指令串后才执行，
若为情形①，且不需再等待了，firstWaitPre=false
UNENOUGH_EXECUTE
统计MoveLL指令数目
若为情形②
ENOUGH_EXECUTE
ONE_MOVELL
只统计到了一条MoveLL?
NOT_EXECUTE
若为情形③
firstMoveLL = true

## Slide 3
UNENOUGH_EXECUTE
ENOUGH_EXECUTE
ONE_MOVELL
NOT_EXECUTE
一条MoveLL会在一个指令内完成，运行结束后，状态变为WAIT_FOR，
firstMoveLL = true;
firstWaitForPre = true;
waitForPreloading = 0;
一条MoveLL会在一个指令内完成，运行结束后，状态变为WAIT_FOR，不重置状态量
WAIT_FOR
一串MoveLL会在一个指令完成，完成后后续指令都只需要空跑
moveLLConsecutive--
firstMoveLL = true;
firstWaitForPre = true;
waitForPreloading = 0;
moveLLConsecutive= =0

## Slide 4
对于server.cpp的tg()函数内，有一个flag变量说明
if (++plan.imp_->count_ == 1&&flag)：如果这里加上flag变量可以
让一串MoveLL中的lout指令存储的数据都在一个txt文档内；然后可能会导致保存数据还在缓存中，没有保存到txt内。
if (++plan.imp_->count_ == 1)：如果没有flag变量，则每条MoveLL
的lout指令存储的数据会在各自指令的txt文档内；数据不会丢失。